## Slide 1
</>
// Teknologi Layanan Jaringan · XI TKJ AKA
Instalasi Perangkat Access Point
Cara kerja, konfigurasi awal, dan mode access point
Arif Herfian Zaen Chartiko
NIM 210533616009 · Asistensi Mengajar UM
access-point.cfg

## Slide 2
</>
01 · pengertian
Apa itu access point?
▸ Perangkat yang memungkinkan perangkat nirkabel terhubung ke jaringan kabel menggunakan Wi-Fi atau standar nirkabel lainnya
▸ Menjadi penghubung antara perangkat nirkabel (laptop, HP) dan jaringan kabel
access-point.cfg

## Slide 3
</>
02 · cara kerja
Cara kerja access point
01
Kabel → nirkabel
Access point menerima data dari jaringan kabel, lalu mengirimkannya ke perangkat nirkabel melalui sinyal radio.
02
Nirkabel → kabel
Sebaliknya, access point menerima data dari perangkat nirkabel, lalu meneruskannya ke jaringan kabel.

## Slide 4
</>
03 · konfigurasi
Konfigurasi awal access point
5
langkah konfigurasi pertama kali
1. Hubungkan access point ke komputer dengan kabel Ethernet
2. Buka antarmuka web: ketik alamat IP default di browser
3. Atur SSID, kanal, dan keamanan (WPA2/WPA3)
4. Tentukan IP: DHCP atau statis
5. Simpan pengaturan, lalu reboot bila perlu

## Slide 5
</>
04 · teknologi
Teknologi nirkabel pada access point
01
Wi-Fi (IEEE 802.11)
Teknologi paling umum pada access point, dengan standar 802.11a/b/g/n/ac/ax yang berbeda kecepatan dan kapasitasnya.
02
Bluetooth
Untuk komunikasi jarak pendek, misalnya mouse, keyboard, dan headset. Jarang dipakai pada access point, tetapi penting untuk aplikasi tertentu.

## Slide 6
</>
05 · mode
Mode access point vs mode repeater
01
Mode access point
Menyediakan akses langsung ke jaringan melalui koneksi kabel, sehingga kinerjanya lebih tinggi dan stabil.
02
Mode repeater
Memperluas cakupan Wi-Fi yang sudah ada tanpa kabel tambahan, tetapi kinerja bisa sedikit turun karena sinyal diterima lalu dipancarkan ulang.

## Slide 7
</>
// selesai
Terima Kasih
Ada pertanyaan? Silakan bertanya atau konsultasi lewat grup WhatsApp kelas.